## Slide 1: Cursus Accès Compétition 04 – Préparation du pilote
<number>
commission.sportive@ffvv.org
http://sportive.ffvv.org
Notes: <number>

## Slide 2: Plan Préparation du pilote
<number>
Préparation mentale et gestion des limites
  gagner en sécurité, vol en paquet, départ-arrivée, la vache
Préparation physique et anti-dopage
Préparation de l'épreuve du jour
Vol d'équipe
  comment s‘entre-aider sans se gêner
Notes: <number>

## Slide 3: Introduction
<number>
Le Vol à Voile est un sport comme les autres
La technique est nécessaire
  Mais ne suffit pas
L’expérience est nécessaire
  Mais ne suffit pas
Le matériel est nécessaire
  Mais ne suffit pas
C’est le mental qui fait la différence!

## Slide 4: Pour gagner
<number>
Il faut le vouloir :
  Et cela, plus que les autres
Un pilote motivé, confiant et préparé sera plus performant qu’un pilote qui n’a pas envie de voler et/ou qui doute.
Le Vol à Voile est un sport à fort engagement.
  Aucune victoire ne mérite de prendre des risques physiques (i.e. conduisant à un accident).
  C’est un jeu.
  Il faut accepter de perdre.

## Slide 5: Etat d’esprit
<number>
Voyez vous :
  Un verre à moitié plein ?
  Ou à moitié vide ?

## Slide 6: Etat d’esprit
<number>
Voyez vous :
  Du 4 m/s ?
  Un futur orage à éviter ?

## Slide 7: Lucidité
<number>
Il faut être lucide pour la sécurité :
  Le verre n’est pas plein.
  La situation peut évoluer à l’orage, donc on la surveille de près.
Mais sans excès :
  J’ai de quoi boire.
  Pour l’instant ce n’est qu’un congestus, j’ai le temps de monter dessous en sécurité.

## Slide 8: Pensée positive
<number>
Exemple : la prévision météo annonce des conditions piègeantes
  Pensée positive : « je vais faire la différence aujourd’hui »
    La situation n’est plus subie, elle devient une alliée.
  Pensée négative : « je vais me vacher, je ne veux pas voler »
Exemple : raccrochage incertain à venir
  Pensée positive : « je vais raccrocher, je l’ai déjà fait, je suis bien placé et j’ai un super champ au cas où »
    Il est fort probable que ce pilote confiant et serein sente mieux une bulle ascendante
  Pensée négative : « je ne veux pas me vacher »

## Slide 9: Le stress (négatif)
<number>
Le stress est la peur de l’inconnu.
Une bonne préparation permet de réduire les inconnues et donc diminuer le stress
  J’ai bien écouté la météo : j’ai noté les points clés ou pièges et j’ai construit un schéma (heure de départ, etc.)
  J’ai bien repéré l’axe des arrivées : je connais les points de repères altitude/distance et les dégagements.
  Je m’impose de toujours rester en local d’un champ/aéro posable : je ne franchis pas mes limites
  Etc.
Durant le vol, on compare le schéma que l’on a imaginé au sol à la réalité en vol.
  Vous savez si la situation est plus favorable ou dégradée et donc vous pouvez adapter votre vol en conséquence

## Slide 10: Stress : ami ou ennemi
<number>
On cherchera à se placer à l’optimum de sa performance
  Et surtout à savoir où l’on se situe
Stress
Performance
Aucun motivation
Aucune appréhension,
Confiance excessive,
Désinvolture
Trop de pression sur le résultat
Doute permanent,
Manque de confiance,
Pas de préparation
Confiant,
Serein,
Vigilant,
Préparé

## Slide 11: Risque sportif vs Risque physique
<number>
On prendra aussi peu de risques physiques en compétition qu’en vol club.
  On ne se met jamais en situation de danger physique
Le risque sportif ne doit pas impliquer de danger physique
  Si ça se passe mal, on ne risque que de perdre des points à un jeu.
    Mais on pourra rejouer!
  Ex : je tente un départ tardif en espérant avoir de meilleure conditions.
Zone de vol dangeureuse
Zone de vol en sécurité
Risque sportif

## Slide 12: Vol en paquet
<number>
En compétition, on vole plus souvent à proximité d’autres planeurs
  Vigilance accrue
En paquets :
  En spirale :
    On effectue la ressource avant d’entrer dans l’ascendance et on ne coupe pas la trajectoire.
    Tout le monde doit spiraler dans le même sens.
    On surveille l’intérieur et l’extérieur de sa position.
    On ne vole pas trop lentement.
    On se garde une marge pour pouvoir dégager vers l’extérieur en sécurité.
    On évite de faire l’intérieur.
  En transition :
    En thermique pur : on se met côte à côte pour ratisser et trouver des ascendances.

## Slide 13: Départ
<number>
Restez à bonne distance des barbules
  Pour voir et être vu (anti-collision).
  Si l’on veut être discret, on s’éloignera du point de départ.
Essayez de rester au vent de la porte de départ pour que la spirale vous pousse vers la porte
  Vous serez ainsi en bonne position pour partir à tout moment.

## Slide 14: Arrivée
<number>
Le calculateur d’arrivée McCready ne vous garantit pas de rentrer
  Il sert à gagner du temps.
On s’efforcera de conserver le local de champs
  Au cas où

## Slide 15: Arrivée en paquets
<number>
Se placer sur la fréquence arrivée du concours, augmenter le volume et fermer la ventilation.
  Vous pouvez demander le vent actuel à l’organisation.
S’annoncer à l’endroit de référence (souvent au km 10) en précisant « directe » ou « passage »
  L’organisation et les autres concurrents peuvent alors gérer votre présence.
Si un planeur est juste devant vous, se décaler d’au moins une envergure :
  Sécurité + évite les ballasts
Au seuil de piste si sa vitesse est :
  > 180km/h : passage
    Ressource douce, sortie du train, puis intégration du tour de piste.
  < 180km/h : directe
    Sortie du train, sortie très progressive des aérofreins en tirant légèrement sur le manche pour casser la vitesse.
    Par défaut posez-vous long, sans changer de cap afin de laisser de la place aux autres.
  Dégager en fin de roulage, sans couper la trajectoire des autres.

## Slide 16: Les dangers du passage
<number>
Le principal danger du passage est la collision avec un autre planeur durant la ressource :
  Avant d’effectuer la ressource, soyez certain que l’espace est libre
Le second danger est le manque de vitesse :
  A proscrire : altitude faible après la ressource, virage à basse altitude avec faible vitesse.
  Plus on est bas en tour de piste, plus il est vital d’avoir de la vitesse.
Le troisième danger est l’altitude :
  Un passage à 15 mètres est plus joli à regarder que « par terre ».

## Slide 17: Passage ou directe?
<number>
Ce choix sera dicté par sa vitesse au franchissement de la ligne
  A anticiper
La directe est plus facile à gérer pour la sécurité et aura fait gagner du temps.
  Tous les grands compétiteurs recherchent une directe après franchissement de ligne autour de 130-140km/h.
Un passage défoule
  Restez concentré jusqu’à la fin du roulage!

## Slide 18: Arrivée : toujours sur plan constant
<number>
Sauter les obstacles = DANGER!
  Ligne électrique peu visible, personnes, etc.
Les arrivées en effet de sol relèvent de la légende vélivole et des discussions de bar.
NON!
OK

## Slide 19: La vache
<number>
En compétition, en circuit club ou en local, on applique toujours les mêmes règles de sécurité
  Choix du champ quand on est haut
  VERDO
  Tout Va Bien, Roger
  Tour de piste
    On fera toujours au minimum un base et une finale
    La finale doit être suffisamment longue (30 secondes)
On ne découvre jamais le champ en finale.
On ne perd pas de vue le champ.
On n’essaie pas de raccrocher une fois en base
  360° en finale = danger mortel!
On adopte la bonne vitesse :
  Ni trop,
  Et surtout ni trop peu : danger mortel!
En cas de vache en paquets, on essaiera de laisser de la place aux autres dans le champ
  Sur un aérodrome ou champ roulable, on dégage très rapidement le planeur
  Fréquence radio concours (ou celle de l’aérodrome).

## Slide 20: La vache
<number>
Il faut accepter de se vacher :
  Le Vol à Voile est un jeu.
  Trop de vélivoles se sont tués car leur ego leur a fait refuser la vache.
    Je dois absolument raccrocher car j’ai un rendez-vous ce soir.
    Je dois absolument raccrocher sinon on va se moquer de moi.
    Je dois absolument raccrocher pour prouver que je suis le meilleur.
    Je dois absolument raccrocher car mon champ n’est pas bon.
    Etc.

## Slide 21: Gestion des limites
<number>
Si vous faites quelque chose dont vous n’avez pas envie, si vous vous forcez, alors vous êtes en danger!
  Et ça ne va pas s’améliorer (stress).
L’accident ne survient pas d’un coup
  Mais après le franchissement de plusieurs limites.
Si vous ne sentez pas une option, si vous n’avez pas envie de voler dans certaines conditions, alors abstenez-vous.
  Personne ne vous en voudra.
Principes valables en compétition et ailleurs.

## Slide 22: Préparation épreuve du jour
<number>
Fiche de préparation « Eric Napoléon »
Permet :
  De ne rien oublier dans la préparation de l’épreuve.

## Slide 23: Vol d’équipe
<number>
Le vol en équipe permet :
  D’améliorer les performances
  D’obtenir une performance plus riche en échanges humains
  D’augmenter la sécurité
2 cerveaux, 4 yeux.
Le vol en équipe peut réduire la performance s’il est mal préparé / appliqué
Gains rapides à 2
Très difficile à réaliser à 3

## Slide 24: Règles du vol en équipe
<number>
Avant le vol :
  Avoir des planeurs équivalents (perfo, charge alaire)
  Disposer d’une bonne radio et d’une fréquence « libre »
  Avoir une confiance mutuelle et une connaissance de l’autre
  Disposer d’instruments équivalents
    Variomètres, anémomètres étalonnés
    GPS
  Préparer le circuit ensemble

## Slide 25: Règles du vol en équipe
<number>
En vol :
  Gain en ascendance :
    Centrage :
      Ne pas se suivre mais chercher ensemble le noyau
      Transmettre les varios instantanés et son feeling
    Montée :
      Transmettre la valeur du vario integré
      Partager et choisir le prochain cheminement avant d’être au plafond
      C’est le planeur le plus bas qui décide de quitter l’ascendance
  Transition :
    Choisir ensemble la vitesse de transition et s’y tenir
      140km/h ce n’est pas 150km/h
    Transmettre le vario netto (si disponible)
    Voler proches, côte à côte
      Pour être dans la même masse d’air
      Et assurer la sécurité avec 4 yeux

## Slide 26: Vol en équipe
<number>
Si l’on est pas d’accord sur une option :
  Il faut le dire (avant)
    Eviter le syndrome « le premier qui parle à raison »
  Si toujours pas d’accord : alors on se sépare
    On continue à collaborer à distance.
Si l’on est séparé :
  Le pilote qui est devant annonce et n’attend pas l’autre, mais lui transmet très objectivement et régulièrement:
    Position,
    Vario moyen,
    Altitude à laquelle il quitte l’ascendance
    Options
  Avec ces indications le pilote en retard doit pouvoir le rattraper.

## Slide 27: Anti-dopage
<number>
Pour la sécurité des sportifs,
Pour l’équité sportive,
Portail : http://www.dopage.com