## Slide 1: Cursus Accès Compétition 02 – Préparation du matériel
<number>
commission.sportive@ffvv.org
http://sportive.ffvv.org
Notes: <number>

## Slide 2: Plan Préparation du matériel en compétition
<number>
Partie 1 : Check-lists pour ne rien oublier
Partie 2 : Affuter son équipement
Notes: <number>

## Slide 3: Check-list Papiers Pilote
<number>
Licence-assurance FFVV
Licence Pilote Planeur valide
  Attention aux nouvelles conditions de renouvellement
    Heures de vol
    Visite médicale aéro
    Test en vol
Carnet de Vol
Visite médicale de non contre-indication
  Médecin traitant
Attestation/ordonnance si traitement médical
  A transmettre à l’organisation au début du concours

## Slide 4: Check-list Navigation
<number>
Carte aéro 1/500 000 couvrant la zone des vols
  Avec mise en exergue des espaces aériens
Crayon, règle, compas, fluo, bloc note
  Pour tracer la carte et prendre des notes
GPS ou PDA (avec alimentation et support)
Enregistreur de vol accepté par l’organisation
  Avec câble et logiciel pour déloggage
Téléphone portable chargé
  En mode silencieux mais allumé (balise de fortune)
Fiche d’épreuve du jour
Feuille de vache

## Slide 5: Check-list Corps
<number>
Gourde ou mieux « Camel Bag »
  Pour s’hydrater facilement, sans lâcher les commandes
  Boire avant d’avoir soif
Biscuits, barres céréales, compotes, pâtes de fruit
  Pour absorber des glucides rapidement
  Eviter le coup de pompe voir hypoglycémie
  Carburant du cerveau
Chapeau « Bob »
  Surtout pas de casquette (mauvaise visibilité)
Lunettes de soleil
  Non polarisées, teinte brune
Vêtements et chaussures adaptés
  Ni chaud, ni froid
Nécessaire pour uriner en vol : SECURITE!
  Sac poubelle, Penilex, bouteille de lait, couche, etc.
  L’envie est encore plus pressante en compétition

## Slide 6: Check-list Papiers Planeur
<number>
Fiche de pesée
  Connaître parfaitement la masse du planeur avec pilote et son équipement à bord
Certificat d’assurance Responsabilité Civile
Carnet de route à jour
  Jamais dans le planeur (risque de vol aux vaches)
  Dans la voiture de dépannage avec les autres papiers)
CEN valide

## Slide 7: Check-list Papiers Remorque/Voiture
<number>
Carte grise remorque
Certificat d’assurance remorque (carte verte)
Carte grise voiture
Certificat d’assurance voiture (carte verte)
  Vérifier que les assurances couvrent bien l’attelage (appeler l’assureur de la voiture)

## Slide 8: Check-list Planeur
<number>
Planeur
  1 fuselage, 2 ailes, 1 profondeur
  Axe(s) longeron, axe profondeur
    Prévoir un tube de graisse
  Antenne de compensation
Batterie(s) et chargeur
  Batterie tenant encore bien la charge (à changer tous les 4/5 ans)
Gueuses si nécessaires
Fusibles électriques
Parachute
FLARM
Enregistreur approuvé pour la compétition
  FLARM, PDA OK en secours pour championnat de France
Trolley
  Présent dans la remorque/voiture au moment du décollage
Système de mise en piste ou simple corde avec anneau
  Il peut être utile d’avoir un anneau dans le planeur
Câble de remorquage (40 mètres pas plus)
  Chaque concurrent doit avoir le sien
Housse de verrière

## Slide 9: Check-list Soins du planeur
<number>
Scotch
  Emplanture : largeur 1 à 2 cm, prévoir plusieurs rouleaux
    Inutile qu’il colle trop (on démonte plus souvent en concours)
    Tip : Brico-Dépôt rouleau adhésif électrique
  Adhésif large :
    Trappes, petites réparations
Matériel arrimage planeur
  Piquets et sangles
  Tréteaux (servent aussi pour le montage)
  Marteau
  Film plastique de cuisine (pour AF)
  Scotch de couleur (pour prise statique)
Nettoyage
  Traces de scotch : Essence F
  Poussière, moucherons : seau, éponges, peau de chamois (synthétique OK)
  Verrière : « Pliz sans silicone » ou équivalent + chamoisine propre
  Sur la grille, un coup de « Pliz » sur les ailes permet aux moucherons de moins adhérer
    Bon pour le moral
Rechange
  Pneu et chambre à air
  Bombe anti-crevaison
  Fil de laine et scotch en secours
  Fusibles électriques

## Slide 10: Check-list Logistique
<number>
Logement adapté
  Bien dormir est primordial
Repas adaptés
  Matin : petit-déjeuner très important
  Midi : toujours décoller le ventre plein
    Le plat roi : les pâtes
    Dans les concours importants, un service de restauration est disponible sur place
  Soir : sans excès
  Les jours/semaines avant le concours, habituez votre corps au régime alimentaire que vous aurez en concours
Equipe sol
  Si possible avoir un équipier dédié et de confiance
    A défaut, toujours savoir qui viendra vous cherchez si besoin
  Si possible radio VHF portable

## Slide 11: Préparation planeur
<number>
Enlever tout ce qui ne sert à rien
  Plus léger, moins de panne, plus de place
Vérifier/simplifier le circuit électrique
  Loi de Murphy
Vérifier la tenue de la charge de la batterie
Ajouter un numéro de concours sur la dérive
Ajouter marquage anti-collision
Vérifier/remplacer l’étanchéité des gouvernes
Vérifier l’état du pneu
Ajouter marquage rouge/vert sur la commande du train d’atterrissage
  Les « ventres » sont courants en compétition et arrivent aux meilleurs
Assurer vous d’avoir une bonne radio
  Micro, haut-parleurs
Remplacer les vis/rivets des trappes de train par des vis en plastique
  Fusible en cas de vache dans sol mou : peut sauver les trappes de train

## Slide 12: Tuning planeur
<number>
Ventilation plus silencieuse
  Ajouter des pailles ou plumes d’autruche pour un meilleur écoulement de l’air dans la bouche d’air
  Etudier l’étanchéification de la direction
Eviter les courants d’air / fuite cockpit
  Ajouter un joint mousse fin sur le cadre de la verrière
Verrière et fil de laine comme neuf
Polisher/Plizer planeur pour éviter le dépôt de salissure

## Slide 13: Préparation FLARM
<number>
Régler le FLARM en mode « stealth »
  Invisible pour l’espionnage mais visible pour l’anticollision
Eventuellement activer le mode « compétition »
  Moins d’alerte collision
Ne coupez jamais le FLARM en vol, même en paquet
  Réduisez le volume si besoin
    appuis courts sur le bouton
  Appuyer deux fois sur les boutons désactive les alarmes pendant 5 minutes
    Mais reste visible des autres FLARM

## Slide 14: Centrage du planeur
<number>
Un bon centrage est essentiel
  Trop avant : le planeur accélère naturellement, mais manque de maniabilité et monte mal
    Le manche doit être mis en arrière en spirale => trainée!
  Trop arrière : le planeur est agile, a tendance à monter lors de rafale mais accélère mal et peut être dangereux
    Le manche doit être mis en avant en spirale => trainée!
Le bon centrage dépend :
  De chaque modèle de planeur
  Du feeling du pilote

## Slide 15: Déterminer son centrage
<number>
Par pesée au sol
  Avec des balances précises, un fil à plomb, un mètre et des cales pour ajuster la ligne de vol
  Et le pilote à bord

## Slide 16
<number>
Il faut ensuite comparer cette valeur position du centre de gravité à celle recommandée par le constructeur
Pilote : Jean Durand, habillé avec son équipement

## Slide 17: Connaître le braquage de la gouverne de profondeur en vol
<number>
Attachez un fil de laine ou une cordelette à un point fixe au milieu du tableau de bord
Ce fil de laine permet de déterminer la position du manche sur l’axe contrôlant la profondeur
Vous pourrez alors vérifier qu’en spirale et en transition, la gouverne n’est pas « trop » braquée

## Slide 18: Adapter un centrage
<number>
Si les ingénieurs ayant conçu le planeur recommandent un centrage optimal
  Suivez leur avis (manuel de vol)
Pour centrer plus avant un planeur :
  Gueuse dans le cockpit
Pour centrer plus arrière un planeur :
  Faire maigrir le pilote!
  Gueuse/lest dans l’empennage
    Pégase : plomb dans le patin de queue, plomb sur la ferrure de profondeur
    A retirer après

## Slide 19: Variomètre
<number>
L’ascendance est d’abord ressentie par :
  Votre corps!
L’instrument qui permet de savoir si l’on monte vraiment est :
  L’altimètre!
  Utilisez uniquement des altimètres double aiguille (1 graduation = 10 mètres) ou mieux un altimètre électronique

## Slide 20: Les différents types de variomètres
<number>
Instantané à énergie totale : retard d’une à trois seconde…
  Utile pour centrer de l’ascendance et donner une valeur quantitative au regard des sensations
  Certains les préfèrent rapide (Sage), d’autres lents (Type 100)
  Le vario électronique permet une traduction audio de la valeur
    Sécurité en vol paquet
Intégrateur : donne le taux de montée moyen sur le dernier tour de spirale
  Bon indicateur de la valeur actuelle de l’ascendance
Netto ou « masse d’air » instantané : retranche de la valeur actuelle du vario le taux de chutte du planeur en air calme
  Utile en transition en vol rapide pour savoir comment se comporte l’air dans lequel se déplace le planeur
  Uniquement réalisable avec un vario électronique sophistiqué

## Slide 21: Truc variomètre
<number>
Le meilleur vario est …
  Celui avec lequel le pilote se sent bien
Pour amortir un vario instantané pneumatique
  Ajouter des filtres à essence sur les tuyaux
Vario à énergie totale sous/sur compensé
  Jouez sur la forme de l’antene
Vario instantané perturbé
  Allonger l’antenne

## Slide 22: Directeur de Vol – « Speed-to-Fly »
<number>
Adopter la bonne vitesse de transition est cruciale
Théorie Paul McCready
  En 1949, il a unifié les différentes approches en offrant un modèle simple et applicable avec un outil génial et simplissime : l’anneau ou couronne McCready.
Anneau McCready
  En fonction du taux de montée estimée dans la prochaine ascendance, l’aiguille du vario indique la vitesse à laquelle voler afin de maximiser la vitesse moyenne
  Couronne valable pour un seul type de planeur à une certaine masse (charge alaire)
    Polaire fixe
  Difficile à gérer si l’on emporte de l’eau
    Polaire variable

## Slide 23: Directeur de Vol – « Speed-to-Fly »
<number>
Directeur de vol électronique
  Application de la théorie McCready
  Mais on peut facilement faire varier la charge alaire (électronique)
  Affichage de type «push-pull »
    -> « Accélère », « ralentis »
Remplace avantageusement la couronne McCready

## Slide 24: Directeur de Vol – « Speed-to-Fly »
<number>
En classe club (water-ballast interdit) la couronne McCready est suffisante
Attention à disposer d’une couronne adaptée au type de planeur et à la charge alaire utilisée

## Slide 25: Disposition recommandée des instruments
<number>
Flarm : sur la casquette du tableau de bord afin de l’avoir dans le champ visuel en regardant dehors
Variomètres : le plus eh haut possible (c’est l’instrument que l’on regarde le plus
Anémomètre : c’est l’instrument le plus « vitale ». Choisir un gros diamètre pour lisibilité maximale (80mm). De préférence à gauche.
Compas : inutile avec le GPS, mais obligatoire. A mettre la où cela gène le moins
Radio / Transpondeur : le pilote a rarement besoin d’accéder à ces instruments.
Bille : inutile mais obligatoire
Fil de laine : très important. A mettre dans le champ visuel et tenu par un scotch résistant et de vaible taille afin de ne pas gêner la visibilité
PDA/GPS : toujours placé sur un support fixe (libre=danger), du côté de la main la plus agile du pilote
Calculateur : au centre et accessible avec la main
Altimètre : à un endroit bien lisible (sauf si le calculateur affiche la valeur en numérique)

## Slide 26: Navigation
<number>
GPS – PDA :
  Données à récupérer sur le site web du Championnat et à installer dans le GPS-PDA
    La base de points de virage
    Le fichier d’espace aérien
  A maitriser bien avant le début de la compétition
Carte aéro
  Echelle : 1/500 000 (sauf en montagne)
  Découper uniquement la zone des vols (sinon ingérable en vol)
  Colorier les zones interdites
  A plastifier (durée de vie+effaçable)
  Pour tracer le circuit :
    Feutre et solvant pour effacer
    Ou scotch repositionnable

## Slide 27: Préparation de la remorque
<number>
Pneus en bon état
  Attention : un pneu qui ne roule pas s’use très vite
Supports
  Tous présents avec garniture en bon état pour ne pas abimer le planeur
Circuit électrique fonctionnel
  Prise (7-13 broches)
  Lumière
Clés…

## Slide 28: Calcul d’Arrivée
<number>
Le cerveau du pilote étant très occupé en compétition et celui-ci ayant besoin de calculs précis, on évitera de faire des divisions mentales compliquées
Pour les calculs de locaux, on s’équipera au minimum d’une règle de finesse :
  Hauteur requise = Distance à parcourir / Finesse future
Pour déterminer la finesse future, on utilisera un calculateur :
  Règle Bailleau
  Barbera
  Calculateur électronique

## Slide 29: Comment estimer la finesse future
<number>
La finesse future est fonction :
  Polaire : on la connaît exactement (entrée dans le calculateur)
  Vent : on le connaît assez précisément (GPS)
  Calage McCready : à estimer par le pilote
    Si l’on applique la théorie McCready, alors le calcul de hauteur nécessaire donnera la hauteur à avoir pour optimiser la vitesse moyenne (et donc arriver le plus vite)
    Ce n’est nullement une garantie de renter
Les calculateurs électroniques fournissent exactement le même résultat qu’un calculateur manuel
  Mêmes formules, mêmes entrées
Avantage des calculateurs électroniques :
  Ils sont automatiques et remettent à jour leurs valeurs chaque seconde
  S’ils intègrent un altimètre, ils peuvent afficher non pas l’altitude requise mais l’altitude manquante
    Ecart de plan : plus parlant facile de voir la tendance
Risques des calculateurs électroniques :
  Ils fournissent une valeur même à un pilote qui ne maitrise pas les données entrées

## Slide 30: Calculateurs
<number>

## Slide 31: Matériel de réparation
<number>
Apporter un tournevis
Pour le reste, sauf si vous y vous connaissez, demandez de l’aide sur place à l’organisation