## Slide 1: Cursus Accès Compétition 03 – Voler plus vite
<number>
commission.sportive@ffvv.org
http://sportive.ffvv.org
Notes: <number>

## Slide 2: Plan Voler plus vite
<number>
Partie 1 : Optimiser les phases du circuit
  Départ, Transition, Montée, Points de virage, Arrivée
Partie 2 : Focus sur deux techniques
  Transiter à la bonne vitesse
  Optimiser une arrivée
Partie 3 : Calculateur-GPS
Notes: <number>

## Slide 3: Introduction
<number>
Les épreuves en compétition sont des challenges où la vitesse moyenne sur le circuit prime.
  Vmoy = Distance / (Heure d’arrivée – Heure de départ)
A la coupe fédérale/Netcoupe, on vise la plus grande distance.
  Plus on veut aller loin, plus on cherchera à aller vite.
  Distance parcourue = Vmoy * Temps de vol
Besoins communs des différentes activités du vol sur la campagne :
  Augmenter la vitesse moyenne
Cette présentation ne traitera que du Vol à Voile utilisant les ascendances thermiques
  En plaine

## Slide 4: Préparation du planeur et du pilote
<number>
Pour maximiser sa performance, le pilote prendra soin de préparer avant le vol :
  Son planeur
    Centrage, aérodynamisme, charge alaire, équipement
    Equipe et moyens de dépannage
  Son corps
    Boire, manger, évacuer
  Son vol
    Météo
    Créneau optimal
    Carte, points clés
Cf Thème 01 et 02 de ce cursus

## Slide 5: Charge alaire avant le décollage
<number>
En compétition, il faut toujours décoller à la masse maximale permettant un bon centrage
  On peut s’alléger en vol, mais on ne peut plus s’alourdir
  (sauf en classe club : masse fixe durant le championnat)
En vol « Netcoupe », mieux vaut parfois décoller plus tôt que de consommer du temps au sol à ballaster
  Dépend de votre organisation et heure de décollage

## Slide 6: Variation de charge alaire
<number>
Ka6E
  24 kg/m²
Std Cirrus 75 :
  Entre 30 et 39 kg/m²
Pégase :
  Entre 31 et 43 kg/m²
LS8-15m
  Entre 31 et 50kg/m²
ASG29-18m
  Entre 33 et 54 kg/m²
Diana2
  Entre 30 et 58 kg/m²
L/D = 29
L/D = 46
A 160km/h, un Diana2 ballasté peut gagner 50% de finesse grâce aux ballasts

## Slide 7: Influence de la charge sur la finesse max
<number>
La finesse max ne varie pas avec la charge alaire
  (pour les puristes : elle augmente légèrement avec la charge)
La vitesse de finesse max augmente avec la charge alaire
90km/h
124km/h
Sur le plan de finesse max, un ASW28 à pleine charge volera 34km/h plus vite que le même sans eau

## Slide 8: Water-ballasts : amis ou ennemis
<number>
Tant que vous n’êtes pas pénalisé en montée, une charge alaire élevée améliore fortement la vitesse moyenne
  Pégase ballasté = LS8 à vide
  La dernière génération de planeurs permet de très bien monter à des charges alaires très élevées
    La capacité à monter à 50kg/m² est plus importante que la finesse max
    Le Ventus2 a une finesse max plus faible que le Ventus1…
N’hésitez pas à déballaster pour éviter une vache…
  Un championnat se gagne les jours de petit temps

## Slide 9: Le départ
<number>
Prendre le départ au bon moment...
  Meilleur créneau, heure de départ max à se fixer
Partir le plus haut possible et à la charge max
Privilégier un alignement/groupe favorable à l'altitude
La 1ère pompe après le départ donne le rythme

## Slide 10: Principes généraux
<number>
A planeur égal, c'est le pilote qui spirale le moins qui va le plus vite
Corolaire :
  pour réduire le temps de spirale, il faut sélectionner les meilleures ascendances
  pour augmenter le temps en transition, on cheminera pour moins descendre
Bon rythme si max 1/3 du temps en spirale
  en conditions météo favorables (plafond)

## Slide 11: Exemples
<number>
Championnat d’Europe 2005
  Planeurs et heures de départ identiques
Vainqueur : 967 pts
14ème : 833 pts

## Slide 12: Bien transiter
<number>
Préférez une route au vent à une route sous le vent
  Gain de distance
Préférez une route au soleil
  Si étalements
Adoptez la bonne vitesse de transition (cf partie 2)
Les retours en arrière paient rarement
Choisissez votre option et une fois retenue : croyez-y!
Evitez les changements de cap à répétition
Volez le plus haut possible
  Restez dans le tiers supérieur d'altitude
  Cheminez au lieu de bourriner
  Un sous-calage McCready ne nuit pas (trop)
Bannir les points bas
  Un point bas coûte au mieux 15 minutes, au pire une vache
Anticipez la nécessité de changements de rythme
Anticipez la nécessité d'éviter des zones ou espaces aériens
Si la prochaine ascendance est forte, c'est le premier arrivé dans l'ascendance qui en repartira le premier et le plus haut.

## Slide 13: Bien monter en ascendances
<number>
Pompe plus facile à centrer sur branche vent arrière
Prendre l'ascendance du côté où l'aile pousse : si l'on ne sait pas, alors prendre côté vent
Viser les cumulus aux bases plates et noires, voire en mouvement
En thermique pur : chercher les nuelles, chercher les alignements dans le lit du vent,
En point bas, un tracteur ou un groupe de vaches peut favoriser le déclenchement d'une ascendance
Mieux vaut chercher à rester dans le noyau de l'ascendance qu'à chercher à avoir le plus faible taux de chute
Le vario augmente : je continue d'ouvrir ; le vario n'augmente plus: je resserre
Penser au cheminement suivant dans la montée : une fois à la base du nuage c'est trop tard
Si on monte mal, vider de l'eau (mais pas trop)

## Slide 14: Les différents types de variomètres
<number>
Instantané à énergie totale : retard d’une à trois seconde…
  Utile pour centrer l’ascendance et donner une valeur quantitative au regard des sensations
  Certains les préfèrent rapides (Sage), d’autres lents (Type 100)
  Le vario électronique permet une traduction audio de la valeur
    Sécurité en vol en paquets
Intégrateur : donne le taux de montée moyen sur le dernier tour de spirale
  Bon indicateur de la valeur actuelle de l’ascendance
Netto ou « masse d’air » instantané : retranche de la valeur actuelle du vario le taux de chute du planeur en air calme
  Utile en transition en vol rapide pour savoir comment se comporte l’air dans lequel se déplace le planeur
  Uniquement réalisable avec un vario électronique sophistiqué

## Slide 15: Aux points de virage
<number>
Si le vent vous pousse vers le point de virage (ou vous rallonge dans le secteur) :
  profitez de l'ascendance et montez même si le vario est un peu plus faible
Sinon essayez de virer d’abord, puis spiralez sous le vent
Si secteurs :
  une fois viré, gardez votre choix
Si point de virage,
  Virerz au plus court en étant certain d'avoir viré

## Slide 16: Arrivée
<number>
Une arrivée directe bien gérée fait gagner du temps
  ~10 minutes
  Parfois on se vache en faisant un détour vers une ascendance espérée « pour assurer » alors que cela passait en direct
Vitesse = marge de sécurité
  Plus en va vite, moins une masse d'air descendante est pénalisante
  On peut ralentir et gagner de l'altitude et reprendre un plan plus faible
  On se calera toujours à au moins 0,5m/s

## Slide 17: Focus sur deux techniques
<number>
Transiter à la bonne vitesse
Effectuer une arrivée optimisée

## Slide 18: Problématique
<number>
Un planeur se situe une certaine position à l’instant T0
Son pilote vise une prochaine ascendance dont il estime sa vitesse ascensionnelle (Vza).
Il cherche à réaliser la meilleure vitesse moyenne, donc quitter la prochaine ascendance au sommet et cela le plus tôt possible.
  S’il vole très vite, la durée de la transition sera courte mais le planeur ayant eu une finesse plus faible, il arrivera bas dans l’ascendance et donc le temps de montée sera long.
  S’il vole lentement, sa finesse sera meilleure donc il arrivera plus haut dans l’ascendance. Le temps de montée sera réduit mais le temps de transition sera plus long.
Quelle est donc la vitesse de transition à adopter afin d’obtenir la meilleur vitesse moyenne?
Durée de transition
Durée de montée

## Slide 19: Optimiser la vitesse moyenne = Optimiser la vitesse de transition en fonction des ascendances
Durée totale = T = Tt + Tm
Durée de transition = Tt = D / Vt
Durée de montée = Tm = H / Vza
Or : H = Vzp * Tt = Vzp * (D/Vt)
Donc : T = Tt+Tm = D/Vt + Vzp * (D/Vt)/Vza
T = D x (1/Vt+Vzp/(Vt*Vza))
Vitesse moyenne = Vcr = D/T
Vcr = 1 / (1/Vt + Vzp/(Vt*Vza))
Vcr = 1 / ((1+Vzp*Vza)/Vt)
Vcr = Vt * Vza / (Vza+Vzp)
<number>
D
H
Vza
Vzp
Or le taux de chute en transition (Vp) est fonction de la vitesse de transition (Vt).
  Vzp = f (Vt)
  La relation est donnée par la polaire
Donc : Vcr = Vt * Vza / (Vza+f(Vt))
Donc pour optimiser la vitesse moyenne à altitude constante (Vcr), il faut adopter la meilleure vitesse de transition (Vt) qui est fonction de la polaire (f) et du vario de montée escomptée (Vza)
Vt

## Slide 20: Transiter à la bonne vitesse
<number>
Théorie McCready (1949) :
  nécessite de connaitre la polaire du planeur pour la charge alaire actuelle
  suppose l'estimation de Vz moyen de la prochaine ascendance juste (Vza)
On déduit :
  la vitesse moyenne à altitude constante (Vcr)
  la finesse en transition en masse d'air neutre
  la vitesse air à adopter en fonction du taux de chute actuel de la masse d’air

## Slide 21: Directeur de Vol – « Speed-to-Fly »
<number>
Adopter la bonne vitesse de transition est crucial
Théorie de Paul McCready
  En 1949, il a unifié les différentes approches en offrant un modèle simple et applicable avec un outil génial et simplissime : l’anneau ou couronne McCready.
Anneau McCready
  En fonction du taux de montée estimé dans la prochaine ascendance, l’aiguille du vario indique la vitesse à laquelle voler afin de maximiser la vitesse moyenne
  Couronne valable pour un seul type de planeur à une masse donnée (charge alaire)
    Polaire fixe
  Difficile à gérer si l’on emporte de l’eau
    Polaire variable
Directeur de vol électronique
  Polaire ajustable en fonction de la charge alaire et des moucherons

## Slide 22: Directeur de Vol – « Speed-to-Fly »
<number>
Directeur de vol électronique
  Application de la théorie McCready
  Mais on peut facilement faire varier la charge alaire (électronique)
  Affichage de type «push-pull »
    Accélère, ralentis
Remplace avantageusement la couronne McCready

## Slide 23: Avantages théorie McCready
<number>
Avantages :
  application simple
  exacte si hypothèses justes
Inconvénients :
  ne fonctionne pas si alignements d'ascendances, (rues, onde, pente).
  nécessite une compensation du vent de face
    Environ 0,5m/s pour vent de 20km/h pour un Pégase à vide
    Surcalage équivalent vent = calage McCready donnant une vitesse moyenne sans vent égale au vent de face
  implique une application stricte (le pilote est toujours en retard sur la vitesse optimum)
  or changement de vitesse => perte d'énergie

## Slide 24: Calage optimum ou moyen?
<number>
Il n’existe qu’un seul calage MC optimal
  celui de la valeur moyenne de la prochaine ascendance
Tout écart vis-à-vis du calage MC optimal se traduit par une diminution de la vitesse moyenne
Si l’erreur de calage MC est modérée, l’impact sur la vitesse moyenne sera modéré.
On pourra donc moyenner le calage MC
  Pour éviter les changements de vitesse
  Pour prendre moins de risques (calage trop extrême)
    « Un sous calage ne nuit pas » : Eric Napoléon

## Slide 25: Application adaptée en transition avec les planeurs modernes
<number>
On se fixe une vitesse de transition pour les conditions actuelles (Vz et cheminement)
  Ascendances très faibles : vitesse transition = vitesse de finesse max
  Vz moyenne=2m/s et Pégase à vide => 150km/h
Plus ça chemine, moins on vole vite.
On anticipe les fortes descendances en accélérant avant.
Plus il y a de fort vent de face, plus on vole vite.
Plus on a de vent arrière, moins on vole vite.
L’indication de vitesse McCready fournit une référence.
On évitera le calage MC=0m/s sauf si on ne croit plus en aucune ascendance et si le vent est arrière.

## Slide 26: Vitesse élevée = moins de surprise
<number>
A 96km/h, un vent de face de 25km/h réduit la finesse sol de 10 points
A 158km/h, un vent de face de 25km/h réduit la finesse sol de 5 points
  et l’on reste moins longtemps dans les descendances

## Slide 27: Arrivée
<number>
Il n’existe aucun modèle ou outil à ce jour qui garantisse que l’on est en local.
  Il faudrait connaître la masse d’air présente et future
Une seule chose est certaine : à distance égale et à vitesse égale :
  plus on est haut, plus on a de chances de rentrer.
Le but d’un calcul d’arrivée est de rentrer le plus vite possible, afin d’améliorer sa vitesse moyenne.
Or durant tout le circuit le pilote cherche à avoir la meilleure vitesse moyenne.
Il est donc en « arrivée » durant tout le circuit.
On appellera par la suite « arrivée » le moment à partir duquel le pilote pense (ou doit) transiter vers l'arrivée sans devoir (pouvoir) spiraler.

## Slide 28: Sécurité
<number>
Dans tous les cas, on s'efforcera de rester en local de champs.
Plus on est bas, plus c'est délicat.
Essayer de repérer les champs sur l'axe des arrivées lors des vols d'entrainement.
Se fixer des seuils pour passer à certains endroits.

## Slide 29: Œil?
<number>
Le point d’arrivée réel est le point d’aboutissement.
  Il suit la même règle optique : immobile
  Si le point d’arrivée réel est confondu ou derrière le point d’arrivée visé : OK
Œil valable pour des plans forts (< 25)
  Problème avec les planeurs fins
  Problème si l’on ne voit pas le point (contournement d’une montagne)
Nécessité d’outils pour des planeurs fins
  Calculateur

## Slide 30: Définition d’un plan
<number>
Soit P un point dans ciel
  à la distance D du point A
  à la hauteur H par rapport à l’altitude du point A
P est sur un plan de finesse D/H par rapport à A
Tang(Θ) =H/D
Plus Θ est grand, plus le plan est dit « fort »
H
D
Θ
Plan de finesse d/h
P
A

## Slide 31: Définition d’un plan
<number>
Si la trajectoire d’un planeur est sur un angle de plané Θ, alors Tangente (Θ) =H/D
H
D
Θ
Plan de finesse D/H
Θ
Horizon

## Slide 32: Méthodes de calculs d’arrivée
<number>
Méthode 1 : Par application du McCready
Méthode 2 : Par application de la finesse requise

## Slide 33: Méthode 1 : Arrivée McCready
<number>
En fonction de :
  Vent,
  Polaire,
  Charge alaire,
  Calage McCready,
  Distance,
  Altitude du point d'arrivée.
Le calculateur en déduit la finesse air, la finesse sol et l'altitude nécessaire pour être sur le plan optimum maximisant la vitesse moyenne
  Plus haut sur le plan : on a perdu du temps en montant trop
  Plus bas sur le plan : il faudra monter
Un calculateur sophistiqué est capable d'intégrer ces valeurs sur les branches restantes
  donc possibilité de gérer l'arrivée avant d'avoir viré le dernier point : très utile si point de report

## Slide 34: Calculateurs
<number>
Tous ces calculateurs fonctionnent
avec la même formule!
A entrées égales,
ils fournironts la même indication de plan!

## Slide 35: Décomposition du calcul d’arrivée
<number>
Hypothèse de départ :
  Planeur : ASW19 à 28kg/m²
  Le pilote sélectionne un calage McCready de
    Vza = 1 m/s
  Vent : composante de face de Weff = 0 km/h
  En transition en air neutre, la théorie McCready pour la polaire du planeur utilisé montre qu’il faut voler à :
    Vt = 120 km/h
  A cette vitesse, la polaire du planeur en air calme montre un taux de chute de :
    Vzp = -1.05 m/s
  Le planeur est à D=25 km de l’arrivée
Finesse estimée :
  Fs = (Vt+Weff) / -Vzp = ((120+0)/3,6)/1,01= 31,75
    alors que la finesse max de l’ASW19 est de 38
Hauteur requise :
  Hreq = D / Fs = 25 / 31,75 = 787 mètres
La vitesse moyenne (Vcr) réalisé sera :
  Vcr = Vt * (Vza/(Vza-Vzp)) = 120/3,6*1/(1+1,05) =58,53km/h

## Slide 36
<number>
25 km
0 km
10 km
20 km
15 km
5 km
Calage MC +1.0m/s
Vent = 0 km/h
A 10km il faut être autour de 300m
A 25km il faut être autour de 780m

## Slide 37: Ecart de plan McCready
<number>
Si le calculateur connait l'altitude actuelle, il peut en déduire l'écart de plan (z) entre le plan actuel du planeur et le plan optimum McCready :
    z=+146 mètres : on est 146 mètres au dessus du plan optimum McCready
    z=-54 mètres : il faut gagner au moins 54 mètres pour être sur le plan optimal McCready
L'écart de plan est plus facile à assimiler sur la durée :
  le pilote peut suivre sa variation.
H
D
Θ
Plan McCready
A
z
Plan du planeur

## Slide 38: Exemple de variation d’écart de plan
<number>
T0 : z = -54 mètres
  Il manque de l'altitude pour être sur le plan optimum. Le pilote doit tenter de monter sur le plan (ou alors ralentir et diminuer le calage)
T1 : z = +40 mètres
  Le planeur est remonté sur le plan. Il tire une meilleure finesse que le calage McCready qui suppose un air neutre. Le pilote peut suivre le calage McCready
T2 : z = + 146 mètres
  Le planeur continue de monter sur le plan, la masse d'air semble plus favorable que prévu. Le pilote peut se demander s'il n'est pas sous-calé.
T0
Θ
Plan McCready
A
z = -54m
T1
z = +40m
T2
z = +146m

## Slide 39: Ecart d’angle McCready
<number>
Pour un même écart de plan de +200m, on a moins de marge à 50km qu’à 5km
D’où l’idée de certains calculateurs d’afficher en plus de l’écart de plan (en mètres), l’écart d’angle (Θ’- Θ)
    Θ’- Θ : proportionnel à la distance
H
D
Θ
Plan McCready
A
z
Plan du planeur
Θ’

## Slide 40: Rentrée McCready
<number>
Un écart de plan positif sur une arrivée McCready n'est pas un gage de rentrée assurée
  il peut y avoir des descendances longues et fortes.
C'est le plan qui minimise le temps pour rentrer
  si l'estimation des Vz futures en ascendance est exacte
  si la masse d’air est neutre en transition
Cependant, avec +200m et un calage 2m/s avec vent de face modéré, on peut être confiant
  Calage 2m/s en Pégase : plan d’environ 20 de finesse avec 200m de rab.

## Slide 41: Altitude de sécurité = danger!
<number>
Les calculateurs électronique proposent de rentrer une altitude de sécurité.
Sauf pour prendre en compte la variation du QNH (et encore, mieux vaut modifier le calage de l’altimètre), on mettra cette valeur à 0 car :
  cela fausse le suivi de la variation de plan
  100 mètres de rab à 60km, c'est peu.
  100mètre de rab à 2 km, c'est trop.
La marge de sécurité réelle est :
  l'écart de plan important sur un fort calage.
  on peut aussi dégrader la polaire nécessaire si planeur sale ou par sécurité.

## Slide 42: Arrivée énergie totale = attention!
<number>
Nous n’avons pris en compte pour le calcul d’arrivée que la hauteur nécessaire, donc l’énergie potentielle.
Or c’est l’énergie totale dont dispose le planeur qui lui permettra de rejoindre son but en planant.
  Energie totale = Energie potentielle + Energie cinétique
  Energie totale = f (hauteur ; vitesse air)
Certains calculateurs tiennent compte de l’énergie cinétique du planeur dans le calcul d’arrivée.
La théorie montre que cette méthode est plus optimale.
  Mais cela joue sur assez peu (équivalent de 100 mètres d’altitude si planeur à la VNE)
  Nécessite un cœur bien accroché…
Mieux vaut raisonner uniquement avec l’altitude en se disant que si l’on vole vite, on dispose d’un peu de marge.

## Slide 43: Méthode 2 : Arrivée plan de finesse requise
<number>
Finesse requise = Distance à parcourir / Hauteur
  Indépendant du type de planeur, de son état, etc.
Alors que l’on se rapproche de la cible :
  Si le plan de finesse requis augmente : la situation s’améliore (finesse réelle supérieure à la précédente finesse requise)
  S’il est stable : la finesse réalisée est celle de la finesse requise
  S’il diminue : la situation se dégrade (finesse réelle inférieure à la précédente finesse requise)
C’est au pilote de choisir le plan de plané final…
H
D
Plan de finesse requise
A

## Slide 44: Exemple de variation de finesse requise
<number>
A T0, le planeur est à 25km et à 1000m par rapport au point d'arrivée.
  Finesse requise : 25.
A T1, le planeur est à 20km et à 666m.
  Finesse requise : 30
  => le planeur n'a pas réalisé 25 de finesse. Prudence, voire on ralentit
A T2, le planeur est à 15km et à 550m.
  Finesse requise : 27
  => le planeur a tiré plus de 30 de finesse sur les 5 derniers km. Ca va mieux
A T3, le planeur est à 10km et 400m.
  Finesse requise : 25
  => le planeur a tiré plus de 27 de finesse sur les 5 derniers km. Ca devrait le faire si le planeur a, en plus, déjà pris un peu de vitesse.
Plan finesse 27
A
T1
Plan finesse 25
Plan finesse 30
25km
20km
15km
10km
T0 H=1000m
T1 H=666m
T2 H=550m
T3 H=400m

## Slide 45: Arrivée finesse requise
<number>
Avantages :
  ne dépend pas d'estimation, ni d'informations sur la polaire du planeur
  donne un meilleur sentiment de confiance
    on peut se fixer un plan
    le pilote a été habitué dans sa formation à travailler sur des plan de finesse 10 et 20
Inconvénients :
  n'indique pas sur quel plan travailler
  pas d'optimisation du temps et donc de la vitesse moyenne

## Slide 46: Arrivée McCready ou Finesse requise ?
<number>
Ces deux modes sont complémentaires!
  Optimisation du temps : McCready
  Suivi de plan connu : finesse requise

## Slide 47: Calculateurs-GPS
<number>
Le Vol à Voile de performance est avant tout une question de prise de décision.
Pour prendre des décisions, le pilote a besoin d'avoir des informations.
C'est le but des calculateurs qui sont des aides à la conduite du vol.
  Ils ne font pas tout : ils ont besoin d’entrées venant du pilote.
Maitrisés, ces outils deviennent des aides.
  Sinon ils sont une gêne potentiellement dangereuse.

## Slide 48: Histoire des aides à la navigation et des outils de prise de décision
<number>
1949 :
  Directeur de vol : couronne McCready
  Calculateur d’arrivée : règle à calcul
  Navigation : carte - compas
~1970 : premiers variomètres électroniques
  directeurs de vol électroniques prenant en compte la variation de charge alaire
~1980 : premiers ordinateurs de bord vélivoles
  les ordinateurs de bord sont capables d'estimer la distance restante (par intégration de la vitesse air et estimation humaine du vent, voire avec un couplage au compas)
  Calculs d'arrivée automatiques et remis à jour chaque seconde, assez précis.
  De plus en plus sophistiqués : statistiques sur le vol, les ascendances, etc.
~1990 : arrivée des GPS dans les planeurs
  Distance connue très précisément.
  Mesure du vent (dérive spirale ou différence vitesse air/vitesse sol).
  Mais toute aide à la navigation est interdite en compétition

## Slide 49: Histoire des aides à la navigation et des outils de prise de décision
<number>
1992 : premier couplage des ordinateurs de bord avec GPS.
  Calculs d'arrivée automatiques et remis à jour chaque seconde, précision "parfaite" + visualisation des portes de départ et des zones d'observations.
  Ces ordinateurs sont conçus spécifiquement pour le vol à voile. Petites séries. Coût : de 3000 et à 9000 euros.
1993 : autorisation des GPS pour la navigation en compétition.
1995 : obligation d'utiliser des enregistreurs GPS en compétition internationale comme preuve de performance.
  L'organisation a la possibilité de constater les infractions d'espace aérien.
  L'espace aérien étant de plus en plus complexe, et cela se jouant au mètre près, les pilotes ont besoin d'un outil les aidant à éviter la pénétration des espaces interdits.

## Slide 50: Histoire des aides à la navigation et des outils de prise de décision
<number>
1998 : Cambridge Aero propose le logiciel PalmNav (rebaptisé ensuite PocketNav) fonctionnant sur des assistants de poche personnels.
  Avantage : écran graphique tactile, capacité matérielle bien supérieure, ordinateurs spécifique vol à voile.
  Matériel grand public : budget en baisse (autour de 700 euros + logiciel).
1999 : Logiciel Winpilot, couplable avec n'importe quelle source GPS NMEA -> peut remplacer un calculateur d'arrivée.
2000 : Compaq sort l'iPAQ 3630, PocketPC surpuissant avec écran couleur lisible à l'extérieur
2000 : Cambridge Aero propose le Cambridge 302 : premier ensemble ordinateur de bord vol à voile ne disposant pour écran que d'un PDA. Il lui transmet également les informations de variométrie
2002 : Logiciel SeeYouMobile, clone de WinPilot apportant une interface avec SeeYouMobile
2006 : La plupart des PDA possède un GPS intégré
2008 : Disparition progressive des PDA au profit des Smartphones et PNA (à partir de 60 euros). Disparition de la communication série (remplacement par Bluetooth)

## Slide 51: Evolutions
<number>
Pourvu que le planeur dispose d'un vario/intégrateur/directeur de vol (ex : SB8), un PNA/PDA à 60 Euros apporte aujourd'hui beaucoup plus de fonctionnalités et de convivialité qu'un calculateur à 9.000 euros des années 1990.

## Slide 52: Fonctions principales des ordinateurs vélivoles
<number>
Variomètre électronique (instantané, intégrateur, netto, vz moyenne sur la pompe)
Directeur de vol (McCready push-pull)
Estimation du vent (en spirale, voire en transition)
Calculateur d'arrivée (McCready)
Aide au centrage d’ascendance
Enregistreur de vol (homologué ou non)
Aide à la navigation sur le circuit (grâce au GPS)
Gestion de l’espace aérien
Gestion des zones d'observations
Gestion des épreuves de vitesse sur secteur (aide à la position)
Statistiques
Et demain avec Internet à bord : infos météos, tracking, caméra embarquée, etc

## Slide 53: Ordinateurs de bord
<number>
Variomètre électronique (instantané, intégrateur, netto, vz moyenne sur la pompe)
Altimètre pression
Aide au centrage
Directeur de vol (McCready push-pull)
Estimation du vent (en spirale, voire en transition)
Calculateur d'arrivée (McCready)
Enregistreur de vol (homologué ou non)
Aide à la navigation sur le circuit (grâce au GPS)
Gestion de l’espace aérien
Gestion des zones d'observation
Gestion des épreuves de vitesse sur secteur (aide à la position)
Statistiques
Récepteur GPS
Entrée pressions :
Statique
Dynamique
Antenne énergie totale
Compas avec sortie électronique

## Slide 54: PDA / PNA / Smartphones
<number>
Variomètre électronique (intégrateur, vz moyenne sur la pompe)
Altimètre GPS
Aide au centrage
Estimation du vent (spirale)
Calculateur d'arrivée (McCready, L/D)
Enregistreur de vol (homologué ou non)
Aide à la navigation sur le circuit (grâce au GPS)
Gestion de l’espace aérien
Gestion des zones d'observation
Gestion des épreuves de vitesse sur secteur (aide à la position)
Statistiques
Fonctions absentes :
  Vario instantané
  Directeur de vol (McCready push-pull)
  Altimètre pression
  Vent en transition
Récepteur GPS
NMEA183

## Slide 55: A propos du GPS
<number>
Système de géolocalisation américain par satellite, opérationnel depuis 1978
  Fourni gratuitement, mais pouvant être dégradé par le DoD suivant les intérêts américains
24 satellites gravitent autour de la Terre et transmettent un signal complexe daté grâce à des horloges atomiques
  Toujours au moins 8 satellites visibles à la surface de n’importe quel point du globe
Ainsi un récepteur GPS captant les signaux d'au moins 4 satellites peut, en calculant les temps de propagation de ces signaux, connaître sa distance par rapport aux satellites et ainsi déterminer :
  sa latitude, sa longitude et son altitude
  dans le référentiel WGS84.
  au mieux une position par seconde
Précision :
  Elle augmente avec le nombre de satellites reçus.
  Depuis 2001 (Bill Clinton) : 95% du temps
    Précision horizontale : < 20 mètres
    Précision verticale : < 30 mètres
  Et les 5% restant?
  Le système WAAS descend la précision à 3 mètres mais n’est utilisable qu’en Amérique du Nord.
  Le système EGNOS attendu en 2010 en Europe

## Slide 56: Altitude GPS
<number>
Avantages de l’altitude GPS :
  Ne subit pas les variations de QNH
  Est souvent très fiable
Inconvénients de l’altitude GPS :
  Si la qualité de réception des signaux GPS se dégrade, cela aura peu d’influence sur la précision horizontale, mais l’altitude sera beaucoup plus impactée.
    En spirale, près d’une paroi, un planeur peut obtenir une altitude aberrante
  Contrairement à l’altitude pression, il n’est pas possible de recaler le système et la mesure n’est pas continue.
    Prendre une marge vis-à-vis des plafonds/plancher d’espace aérien

## Slide 57: Altitude GPS vs Altitude pression
<number>
Exemple d’altitudes GPS aberrantes lors d’un vol planeur :
L’altitude étant critique en aéronautique, c’est l’altitude pression qui est la référence.
  D’où pour le Vol à Voile :
    L’obligation d’altimètre pression dans les enregistreurs homologués IGC
    L’ajout d’altimètre pression dans les FLARM

## Slide 58: Utilisation du GPS dans les planeurs
<number>
Le GPS est un outil extraordinaire et économique.
Il faut en connaître les limites et savoir remettre en cause ses indications.
  Le BEA a effectué une étude sur les accidents aériens liés au GPS (cause principale : trop grande confiance dans l’outil).
Mais c’est aussi un élément de sécurité.
  Bien maitrisé, sa lecture nécessite moins de temps que de déplier/replier sans cesse une carte.
    On regarde davantage dehors
  Sur la durée, on sait où l’on est.
    Evite de croiser le Falcon de Matignon…
Quand les systèmes WAAS/EGNOS offriront une précision de l’ordre du mètre, les GPS seront les meilleurs variomètres jamais conçus.